## Slide 1: 홈 IoT 시스템
라즈베리파이와 카카오톡 플러스친구 및 Node.js 웹서버를
이용한 홈 IoT 시스템 구축

## Slide 2: 개발 배경
최근 홈 IoT에 대한 사회적인 관심이 증가
현재 서비스 중인 홈 IoT 플랫폼들은 사용자가 독자적인 웹이나 앱을 설치하여 사용해야 하는 불편함이 있음
이에 많은 사람들이 사용하는 SNS 플랫폼을 이용한 홈 IoT 개발을 경험하기 위함
Raspberry Pi와 각종 모듈들을 SNS 플랫폼으로 사용할 수 있는 IoT 플랫폼을 개발
본 프로젝트에선 SNS 플랫폼 중 카카오톡 플러스 친구 플랫폼을 이용하여 개발을 진행

## Slide 3: 개발 환경

## Slide 4: 개발 구성품
구성품 이름 | 구성품 설명 | 
라즈베리파이 |  | 라즈베리파이 3 모델 B x 1
 | - 웹서버와 TCP 통신 - 각종 센서 연결 및 제어 | 
모터 |  | 5v 스텝모터 x 1 ULN2003 모터 드라이버 x1
 | - 가스 벨브 | 
구성품 이름 | 구성품 설명 | 
전자석 |  | 전자석 2.5kg x 1 (WF-P20/15)
 | - 창문 잠금장치 | 
LED |  | LED 하얀색 x 2
 | - 전등 | 

## Slide 5: Prototype

## Slide 6: 개발 일정
 |  | 개발일정 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구분 |  | 1 주차 | 2 주차 | 3 주차 | 4 주차 | 5 주차 | 6 주차 | 7 주차 | 8 주차 | 9 주차 | 10주차
아이디어 회의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
플랫폼선정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
기자재 선정 및 구입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Use-Case 및 명세서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발환경구축 | AWS 설치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 라즈베리파이 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 방화벽 및 포트 설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | Node.js |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | MongoDB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Python |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 | 소자 Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | S/W Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 전체 Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: Use-Case 다이어그램
친구 추가
소켓 제어
친구 삭제
소켓 ON
소켓 OFF
DB 등록
DB 삭제
DB Update
TCP Server Data 전송
DB 확인
파이썬 명령문 실행
사용자
관리자

## Slide 8: Use-Case 명세서
Use-Case 명 | 친구 추가 | 
행위자 | 사용자 | 
Use-Case 개요 및 설명 | 사용자가 카카오톡 플러스친구 ‘홈시큐리티톡’을 친구 추가 한다 | 
사전조건 | Node.js, MongoDB, Python 실행 및 상호 간 연결된 상태 | 
이벤트 흐름 | 정상흐름 1. 사용자는 카카오톡 플러스 친구에서 ‘홈시큐리티톡’을 친구 추가한다. 2. Node.js는 사용자의 정보를 MongoDB에서 등록한다. 3. 관리자는 DB에 사용자 정보가 등록되었는지 확인한다. | 
 | 대치흐름 - 해당사항 없음 | 예외흐름 - 해당사항 없음

## Slide 9: Use-Case 명세서
Use-Case 명 | 친구 삭제 | 
행위자 | 사용자 | 
Use-Case 개요 및 설명 | 사용자가 카카오톡 플러스친구 ‘홈시큐리티톡’을 친구 삭제 한다 | 
사전조건 | Node.js, MongoDB, Python 실행 및 상호 간 연결된 상태 | 
이벤트 흐름 | 정상흐름 1. 사용자는 ‘홈시큐리티톡’ 대화방에 들어간다. 2. 홈시큐리티톡 아이콘을 클릭하고 친구 삭제를 한다. 3. Node.js는 사용자의 정보를 MongoDB에서 삭제한다. 4. 관리자는 DB에 사용자 정보가 삭제되었는지 확인한다. | 
 | 대치흐름 - 해당사항 없음 | 예외흐름 - 해당사항 없음

## Slide 10: Use-Case 명세서
Use-Case 명 | 가스 밸브 제어 | 
행위자 | 사용자 | 
Use-Case 개요 및 설명 | 사용자가 ‘홈시큐리티톡’으로 가스 벨브를 제어한다 | 
사전조건 | 사용자가 ‘홈시큐리티톡’을 친구 추가를 한 상태 Node.js, MongoDB, Python 실행 및 상호 간 연결된 상태 | 
이벤트 흐름 | 정상흐름 1. 사용자는 ‘홈시큐리티톡‘ 대화방을 들어간다. 2. “가스 밸브 제어” 버튼을 누른다. 3. “가스 밸브 열기” or “가스 밸브 닫기” 버튼을 누른다. (E1) 4. TCP 서버는 전송 받은 데이터를 분석 후 조건에 맞는 Python 명령문 실행한다. 5. Node.js는 DB에 사용자의 gas_status 값을 업데이트 한다. 6. 사용자는 “ㄱ”을 입력하여 처음화면으로 돌아간다. | 
 | 대치흐름 (E1) “가스 밸브 열기”를 눌렀을 경우 a. Node.js는 TCP서버에 ‘vo’ 전송 “가스 밸브 닫기”를 눌렀을 경우 a. Node.js는 TCP서버에 ‘vc’ 전송 | 예외흐름 - 해당사항 없음

## Slide 11: Use-Case 명세서
Use-Case 명 | 창문 제어 | 
행위자 | 사용자 | 
Use-Case 개요 및 설명 | 사용자가 ‘홈시큐리티톡’으로 창문 잠금장치를 제어한다 | 
사전조건 | 사용자가 ‘홈시큐리티톡’을 친구 추가를 한 상태 Node.js, MongoDB, Python 실행 및 상호 간 연결된 상태 | 
이벤트 흐름 | 정상흐름 1. 사용자는 ‘홈시큐리티톡‘ 대화방을 들어간다. 2. “창문 제어” 버튼을 누른다. 3. “창문 잠금 켜기” or “창문 잠금 끄기” 버튼을 누른다. (E1) 4. TCP 서버는 전송 받은 데이터를 분석 후 조건에 맞는 Python 명령문 실행한다. 5. Node.js는 DB에 사용자의 window_status 값을 업데이트 한다. 6. 사용자는 “ㄱ”을 입력하여 처음화면으로 돌아간다. | 
 | 대치흐름 (E1) “창문 잠금 켜기”를 눌렀을 경우 a. Node.js는 TCP서버에 ‘wo’ 전송 “창문 잠금 끄기”를 눌렀을 경우 a. Node.js는 TCP서버에 ‘wc’ 전송 | 예외흐름 - 해당사항 없음

## Slide 12: Use-Case 명세서
Use-Case 명 | 전등 제어 | 
행위자 | 사용자 | 
Use-Case 개요 및 설명 | 사용자가 ‘홈시큐리티톡’으로 전등을 제어한다 | 
사전조건 | 사용자가 ‘홈시큐리티톡’을 친구 추가를 한 상태 Node.js, MongoDB, Python 실행 및 상호 간 연결된 상태 | 
이벤트 흐름 | 정상흐름 1. 사용자는 ‘홈시큐리티톡‘ 대화방을 들어간다. 2. “전등 제어” 버튼을 누른다. 3. “전등 켜기” or “전등 끄기” 버튼을 누른다. (E1) 4. TCP 서버는 전송 받은 데이터를 분석 후 조건에 맞는 Python 명령문 실행한다. 5. Node.js는 DB에 사용자의 lamp_status 값을 업데이트 한다. 6. 사용자는 “ㄱ”을 입력하여 처음화면으로 돌아간다. | 
 | 대치흐름 (E1) “전등 켜기”를 눌렀을 경우 a. Node.js는 TCP서버에 ‘lo’ 전송 “전등 끄기”를 눌렀을 경우 a. Node.js는 TCP서버에 ‘lc’ 전송 | 예외흐름 - 해당사항 없음

## Slide 13: 프로그램 아키텍처
Node.js
MongoDB
Python
AWS(CentOS)
Pi
API
KaKaoTalk
TCP

## Slide 14: 프로그램 아키텍처 - AWS 포트 설정
포트 | 설명
22 | AWS SSH 접속 포트
5000 | Python TCP 서버 통신 포트
8000 | 플러스 친구 자동 응답 API 통신 포트
27017 | MongoDB 연결 포트

## Slide 15: 프로그램 아키텍처 - 카카오톡 자동응답 API
자동응답 API | 설명 | 
Home Keyboard | 이용자가 최초로 채팅방 진입 시 기본으로 키보드 영역에 표시될 자동응답 명령어 목록을 호출하는 API (채팅방 초기화 이후 진입 시에도 해당) | 
메시지 수신 및 자동응답 | 사용자가 선택한 명령어에 대해서 답변하는 API로 응답 메시지(Message)와 이에 따른 키보드 영역의 답변 방식(Keyboard)으로 이루어 지며 답변 방식은 채팅(Text)과 선택(Buttons)중 선택 가능 | 
 | Message | 자동응답 명령어에 대한 응답 메시지
 | Keyboard | 키보드 영역에 표현될 명령어 버튼
친구 추가/차단 알림 | 이용자가 플러스친구를 친구 추가하거나 차단하는 경우 해당 정보를 전달하는 API | 
채팅방 나가기 | 이용자가 채팅방 나가기를 통해 채팅방을 목록에서 삭제했을 경우 해당 정보를 전달하는 API | 

## Slide 16: 프로그램 아키텍처 - 몽고DB 연결
로컬 내부의 MongoDB와 Node.js 연결 코드
로컬 내부의 몽고DB 경로
몽고 접속 코드
접속 성공 -> 정상 메세지 호출
접속 실패 -> 에러 메세지 호출

## Slide 17: 프로그램 아키텍처 - TCP 서버
TCP 서버 코드
TCP 클라이언트 코드
TCP 서버 구축
클라이언트 접근 허용
클라이언트 데이터 수신
TCP 서버 접속

## Slide 18: 플러스 친구 친구 추가
플러스 친구 검색
플러스 친구 추가

## Slide 19: 플러스 친구 친구 추가
친구 추가에 대한 결과 화면
MongoDB
Node.js
사용자의 키 값이 MongoDB에 저장
첨부 1 참조

## Slide 20: 플러스 친구 친구 삭제
초기 화면
친구 삭제 선택
친구 삭제 완료

## Slide 21: 플러스 친구 친구 삭제
친구 삭제에 대한 결과 화면
MongoDB
Node.js
MongoDB에서 사용자 정보 삭제

## Slide 22: 벨브 ON
초기 화면
벨브 열기 터치
벨브 열기에 대한 알림

## Slide 23: 벨브 ON
벨브 열기에 대한 결과 화면
MongoDB
Node.js
RaspberryPi
사용자의 가스 상태 변화
벨브 ON

## Slide 24: 벨브 OFF
초기 화면
벨브 닫기 터치
벨브 닫기에 대한 알림

## Slide 25: 벨브 OFF
벨브 닫기에 대한 결과 화면
MongoDB
Node.js
RaspberryPi
사용자의 가스 상태 변화
벨브 OFF
벨브 ON

## Slide 26: 창문 잠금장치 ON
초기 화면
창문 잠금 켜기 터치
창문 잠금 켜기에 대한 알림

## Slide 27: 창문 잠금장치 ON
창문 잠금 켜기에 대한 결과 화면
MongoDB
Node.js
RaspberryPi
사용자의 창문 잠금 상태 변화
창문 잠금 ON

## Slide 28: 창문 잠금장치 OFF
초기 화면
창문 잠금 끄기 터치
창문 잠금 끄기에 대한 알림

## Slide 29: 창문 잠금장치 OFF
창문 잠금 끄기에 대한 결과 화면
MongoDB
Node.js
RaspberryPi
사용자의 가스 상태 변화
벨브 OFF
벨브 ON

## Slide 30: 전등 ON
초기 화면
전등 켜기 터치
전등 켜기에 대한 알림

## Slide 31: 전등 ON
전등 켜기에 대한 결과 화면
MongoDB
Node.js
RaspberryPi
사용자의 전등 상태 변화
전등 ON

## Slide 32: 전등 OFF
초기 화면
전등 끄기 터치
전등 끄기에 대한 알림

## Slide 33: 전등 OFF
전등 끄기에 대한 결과 화면
MongoDB
Node.js
RaspberryPi
사용자의 전등 상태 변화
전등 OFF
전등 ON

## Slide 34: 결론
SNS 플랫폼을 이용한 홈 IoT 구현 및 검증을 성공
본 프로젝트에서는 SNS 플랫폼 중 카카오톡 플러스 친구로 홈 IoT를 개발하였으나 향후 다른 SNS 플랫폼 혹은 소셜 네트워크 서비스 등을 이용하여 더 넓은 홈 IoT 플랫폼을 개발할 것임
이후로는 다양한 모듈들을 추가하고 여기에 무선 기술까지 추가하여 더 넓은 방향으로 나아갈 예정
보안적인 측면을 고려하지 않고 개발을 진행하여 여러 보안적인 취약점을 발견하였으며 이로 인해 보안에 관련된 공부에 필요성을 느끼게 됨.

## Slide 35: 참여자 이력 사항
▪ 2011년 서일대학교 컴퓨터전자과 입학
▪ 서일대학교 컴퓨터응용과 전공동아리 회장(2015~2016)
▪ 2015년 서일대학교 창업경진대회 대상
▪ 2016년 서일대학교 창업엔젤멘토링 대상
▪ 2017년 2월 서일대학교 컴퓨터응용과 졸업(전문학사)
▪ 2017년 3월 서일대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 입학
▪ 2010년 서일대학교 컴퓨터전자과 입학
▪ 서일대학교 컴퓨터응용과 전공동아리 회장(2014~2015)
▪ 2015년 서일대학교 창업경진대회 대상
▪ 2016년 2월 서일대학교 컴퓨터응용과 졸업(전문학사)
▪ 2016년 3월 서일대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 입학
▪ 2017년 2월 서일대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 졸업(학사)